## Slide 1
Pertemuan 5
Image Processing Part 1
Install Library
Image Data & Matrix
Read Image
Show Image
Belajar
Image Processing di Raspberry Pi

## Slide 2
Install Library

## Slide 3
Install Library Image Processing
pip3 install numpy
pip3 install matplotlib
1. Install Library Numpy & Matplotlib pada terminal Raspberry Pi di VSCode
pip3 install opencv-python==3.4.6.27
2. Install OpenCV pada terminal Raspberry Pi di VSCode
pip3 install scikit-image
3. Install Scikit-Image pada terminal Raspberry Pi di VSCode

## Slide 4
Install Library Image Processing
sudo apt-get -y install libatlas-base-dev libqtgui4 python3-pyqt5 libqt4-test
sudo apt-get -y install libilmbase-dev libopenexr-dev libgstreamer1.0-dev
sudo apt-get -y install libopencv-dev
sudo apt-get -y install build-essential checkinstall cmake pkg-config yasm
sudo apt-get -y install libtiff4-dev libjpeg-dev libjasper-dev
sudo apt-get -y install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libdc1394-22-dev
sudo apt-get -y install libxine-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libv4l-dev
sudo apt-get -y install libqt4-dev libgtk2.0-dev
sudo apt-get -y install libfaac-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev
sudo apt-get -y install libopencore-amrwb-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev
sudo apt-get -y install x264 v4l-utils ffmpeg
sudo apt-get install libopenjp2-7
sudo apt-get install libjasper-dev
sudo apt install libgl1-mesa-glx
4. Install Library pendukung OpenCV pada terminal Raspberry Pi di VSCode

## Slide 5
Test Library Image Processing
buka Jupyterlab pada VSCode yang terhubung ke Raspberry Pi,
Jalankan code berikut pada cell di Jupyter Lab,
cek versi library yang diinstall, jalankan pada jupyter lab,
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
import skimage
np.__version__
plt.__version__
cv2.__version__
skimage.__version__

## Slide 6
Library Image Processing
Library Python untuk analisa numerik
perhitungan dan manipulasi matrix berdimensi tinggi
Library Python untuk visulisasi data
Menampilkan chart, dan ilustrasi statistik lainya
Library Python untuk Image Processing
Memiliki banyak fitur manipulasi citra digital
Library Python untuk Image Processing
Memiliki banyak fitur manipulasi citra digital

## Slide 7
Hardware Setup
Raspberry Pi & Camera Module
Camera Module terhubung ke Port CSI Raspberry Pi

## Slide 8
Hardware Setup
Cara memasangkan modul kamera ke Raspberry Pi

## Slide 9
Enable Kamera
Sekarang kita akan enable kamera pada Raspberry Pi
Buka Terminal Raspberry Pi di VSCode
jalankan command berikut :
selanjutnya, pilih Interfacing option
  gunakan keyboard key arrow up (↑) dan arrow down (↓) untuk navigate,
  dan enter (↵) untuk select
selanjutnya pilin, enable/disable camera
pilih Enable dan OK
sudo raspi-config

## Slide 10
Image Data & Matrix

## Slide 11
Object
Kamera
Raspberry Pi
Software/Program
Konsep Dasar Image Processing
Notes: https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/computer-vision.html

## Slide 12: Image as Digital Content
Image Preview
Image as matrix data
Citra DiIgital Sebagai Matrix
Citra digital
Representasi matrix
Notes: https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/computer-vision.html

## Slide 13
Citra digital terdiri dari 3 layer (R, G, B)
Tiap titik pada citra digital disebut pixel
Dalam 1 pixel menampung nilai 8 bit (0 – 255)
Citra Digital Sebagai Matrix

## Slide 14
Ukuran Standar Citra Digital

## Slide 15
Read Image

## Slide 16
Basic Read Image
import cv2
img = cv2.imread('buah_naga.jpg')
Read image menggunakan OpenCV
heigh, width, channel = img.shape
print(heigh, width, channel)
Mendapatkan ukuran citra
print(img)
Melihat data citra (matrix)

## Slide 17
Akses nilai pixel pada posisi tertentu
value = img[100, 50]
print('nilai pixel B, G, R = ', value )
Mendapatkan nilai pixel pada posisi 100, 50
0,0
250
250
contoh citra disampinng, misalnya memiliki ukuran 250x250 pixel
maka lokasi pixel (0,0) ada pada pojok kiri atas citra
sedangkan lokasi pixel (250,250) ada pada pojok kanan bawah citra
channel layer citra pada OpenCV disusun dari layer B, G lalu ke R

## Slide 18
Show Image

## Slide 19
Menampilkan citra digital
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(img)
Citra digital dapat ditampilkan pada JupyterLab menggunakan library matplotlib
img_reverse = img[ :, :, :: -1]
plt.imshow(img_reverse)
Dari hasil diatas terlihat bahwa warna yang ditampilkan plt.imshow() tidak sesuai dengan kondisi real citra,
Hal ini disebabkan oleh matplotlib memiliki susunan gambar dari channel R, G lalu ke B sementara OpenCV sebaliknya.
Untuk mengatasi halinikita perlu melakukan reverse matrix OpenCV agar kompatible bengan matplotlib

## Slide 20
Mengatur ukuran tampilan gambar
plt.figure(figsize=(10, 7))
plt.imshow(img_reverse)
mengatur tampilan gambar dapat dilakukan dengan menggunakan matploplib
kita dapat atur tampilan cita menjadi lebar : 10 inch dan tinggi 7 inch,
figsize default: [6.4, 4.8]

## Slide 21
Menghilangkan grid dan Menambahkan Title
plt.figure(figsize=(10, 7))
plt.imshow(img_reverse)
plt.title('my image')
plt.axis('off')
Menghilangkan grid axis dan Menambahkan Title

## Slide 22
Function untuk read & show image
def show_image(img, title= 'my image', size=(10, 7)):
  img_reverse = img[ :, :, ::-1]
  plt.figure(figsize=size)
  plt.imshow(img)
  plt.title(title)
  plt.axis('off')
sekarang kita akan masukan program membaca dan menampilkan citra yang dibuat kedalam function
  img = cv2.imread(filename)
show_image(img, title='gambar buah naga')
panggil function menggunakan
  img = cv2.imread(filename)
show_image(img, title='gambar buah naga', size=(15, 10))
atau dapat juga kita ganti ukuran citranya

## Slide 23
Show Multiple Image
filenames = os.listdir("folder_1")
for name in filenames :
print(name)
img = cv2.imread(name)
  show_image(img, title='gambar %s' % name)
sekarang kita akan coba tampilkan banyak image kedalam jupyterlab

## Slide 24: Sumber
https://medium.com/@yunusmuhammad007/4-raspberry-pi-tutorial-pemrograman-dasar-opencv-part-1-d317513897b0