## Slide 1
Pertemuan 1
- Pengenalan Raspberry Pi
- Install OS Raspberry Pi
- Install VSCode & Remote Extension
- Install Python Library & Tool
Belajar
Image Processing di Raspberry Pi

## Slide 2
Pengenalan Raspberry Pi

## Slide 3
Pengenalan Raspberry Pi
Sering disingkat dengan nama Raspi,
Merupakan komputer papan tunggal (single-board computer; SBC) yang seukuran dengan kartu kredit.
Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation
sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi

## Slide 4
https://www.raspberrypi.org/

## Slide 5
Raspberry Pi Varian
Raspberry Pi B
15 Feb 2012
RAM 512MB
700MHz
Raspberry Pi 2 B
1 Feb 2015
RAM 1GB
900MHz
Raspberry Pi Zero
30 Nov 2015
RAM 512MB
1GHz
Raspberry Pi 3B
29 Feb 2016
RAM 1GB
1.2GHz
Wifi & Bluetooth
Raspberry Pi A+
29 Feb 2014
RAM 256MB
700MHz
Raspberry Pi Zero W
28 Feb 2017
RAM 512MB
1GHz
Wifi & Bluetooth
Raspberry Pi 3B+
14 Mar 2018
RAM 1GB
1.4GHz
Wifi & BLE
Gigabit Ethernet
Raspberry Pi 3A+
14 Mar 2018
RAM 512MB
1.4GHz
Wifi & BLE
Raspberry Pi 4B
14 Mar 2018
RAM 1GB/2GB/4GB/8GB
1.5GHz
Wifi & BLuetooth 5
USB-C
Gigabit Ethernet
sumber : https://socialcompare.com/en/comparison/raspberrypi-models-comparison

## Slide 6
Raspberry Pi 4B

## Slide 7
Minimum Setup Raspberry Pi
Raspberry Pi
SD Card
Mouse
Keyboard
HDMI Display
Adaptor 5volt
Kabel HDMI

## Slide 8
Install OS Raspberry

## Slide 9
Install OS Raspberry
sumber : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
1. Download OS Raspberry Pi (Raspbian)

## Slide 10
Install OS Raspberry
sumber : https://www.balena.io/etcher/
2. Download & Install Balena Etcher (Laptop/Kompter)

## Slide 11
Install OS Raspberry
sumber : https://www.balena.io/etcher/
3. Flash OS Raspbian menggunakan Balena Etcher
A. Masukan SD Card ke Laptop (via Card Reader) B. Select Image (pilih OS Raspbian)
C. Select Drive (pilih SD Card)
D. Klik Flash!

## Slide 12
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=ID
network={
ssid="YOUR_NETWORK_NAME"
psk="YOUR_PASSWORD"
}
Setup Wifi & Enable SSH
Sumber Wifi
Raspberry Pi
PC / Laptop
1. Pasangkan kembali SD Card ke Laptop
2. Pada folder /boot dalam SD Card buat file ssh tanpa extensi
3. Pada folder /boot dalam SD Card buat file wpa_supplicant.conf dengan konten sebagai berikut :

## Slide 13
Mencari IP Raspberry
PC / Laptop
4. Masukan microsd ke Raspberry
5. Nyalakan Raspberry dengan Power Adaptor
6. Pada laptop/PC buka cmd dan jalankan :
arp -a

## Slide 14
Kenapa Harus terkoneksi Wifi?
Sumber Wifi
Raspberry Pi
PC / Laptop
Ketika Raspberry & Laptop terhubung pada WiFi yang sama, maka kita dapat mengakses Raspberry Pi dari Laptop.
Jenis Akses yang dimungkinkan :
  SSH (secure shell connection) -> adalah protokol administrasi remote yang memperbolehkan pengguna untuk mengontrol dan memodifikasi server
Server
Client

## Slide 15
Untuk apa SSH ?
Manfaat Remote SSH Raspberry Pi :
- Install aplikasi pada Raspberry Pi
- Setting pengaturan Raspberry Pi
- Monitor penggunaan resource (RAM, CPU, dll)
- Tidak memerlukan monitor, mouse & keyboard

## Slide 16
Install VSCode & Extension

## Slide 17
VSCode (Code Editor)
VSCode application
SSH Client
Extension “Remote Development”
install 3
install 1
install 2
Supported SSH client di Win 10
Aplikasi untuk menulis & menjalankan program
Extension VSCode untuk melakukan remote code / program pada server (Raspberry)
*3 item diatas diinstall di laptop (client)

## Slide 18
Download VSCode
https://code.visualstudio.com/download

## Slide 19
Install VSCode
https://code.visualstudio.com/download

## Slide 20
Cek Versi Windows
1. Pada pencarian windows, cari “About your PC”
2. Setelah itu pada bagian tengah kita bisa melihat versi windows yang kita gunakan

## Slide 21
Download & Install SSH Client
https://git-scm.com/download/win
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse
Opsi 1
Opsi 2
Windows 10 1803+
Earlier Windows

## Slide 22
Install Remote Development Extension
1. Buka VS Code
2. Pilih menu Extension
3. Cari “Remote Development”
4. Klik Install

## Slide 23
Setup Remote SSH VSCode
1. Buka VS Code
2. Tekan F1 paka keyboard
3. Masukan pencarian “SSH”
4. Pilih Remote-SSH:Connect to host

## Slide 24
Setup Remote SSH VSCode
5. Set user dan hostname (ip raspberry pi) :
contohnya : pi@192.168.0.2
6. Masukan password : raspberry
7. Pada pojok kanan-bawah bisa dilihat progress inisialisai VSCode server di Raspberry Pi
8. Setelahnya pada pojok kiri-bawah terlihat status koneksi VSCore ke SSH server Raspberry Pi

## Slide 25
Membuka Terminal Raspberry Pi dari VSCode
Untuk membuka terminal Raspberry Pi klik pada bottom bar VSCode lalu drag keatas seperti disamping.
Setelah itu klik icon plus (+) bada baris terminal
Sehingga akan muncul promp berupa pi@raspberrypi:~$

## Slide 26
Install Python Extension
1. Buka VS Code
2. Pilih menu Extension
3. Cari “Python”
4. Klik Install in xxxxxx

## Slide 27
Install Python Lib & Tool

## Slide 28
Konsep Library/Package dalam Python
Code/program yang kita buat
OpenCV
Matplotlib
Numpy
Scikit-Image
Etc..
Package Manager untuk Python
Raspberry Pi
Cloud
PC/Laptop

## Slide 29
Install Jupyter Lab Pada Terminal Raspberry di VSCode
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
1. Update & upgrade OS
sudo apt-get install -y python3-dev
sudo apt-get install -y python3-pip
2. install python dev & pip
pip3 uninstall ipython
pip3 install ipython
3. Uninstall & Install Ipython
pip3 install jupyter
pip3 install jupyterlab
4. Install Jupyter

## Slide 30
Test Jupyter Lab
~/.local/bin/jupyter-lab --no-browser --ip 0.0.0.0 --port 8888
Pada remote terminal Raspberry Pi di VSCode, jalankan perintah berikut :
cd ~
wget https://bit.ly/2TRyWoX -O setup_jupyter.sh
sudo bash setup_jupyter.sh
Close dengan menggunakan CTRL + C
Download script berikut agar Jupyter running secara otomatis,

## Slide 31
Install Python Library Pada Terminal Raspberry di VSCode
pip3 install numpy
pip3 install matplotlib
5. Install Library Numpy & Matplotlib
pip3 install opencv-python
pip3 install opencv-contrib-python
6. Install OpenCV
pip3 install scikit-image
7. Install Scikit-Image

## Slide 32
Test Installation
- Tekan F1
- masukan pencarian “Python”
- Pilih :
“Python: Create New Blank Jupyter Notebook”

## Slide 33
Test Installation
- Berikut adalah tampilan Jupyter Notebook Raspberry Pi pada VSCode

## Slide 34: Sumber
https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh