## Slide 1
Training Basic IoT menggunakan
NodeMCU ESP8266
Pertemuan 1
- Pengenalan IoT
- Pengenalan NodeMCU ESP8266
- Instalasi & Pengenalan Arduino IDE
- Setup Arduino IDE untuk ESP8266
- Program 1 : LED Blink
- Program 2 : LED Dimming
- Program 3 : Menggunakan Sensor Suhu LM35
by : Yunus (IoT Training Bogor)

## Slide 2
Pengenalan IoT

## Slide 3
Pengenalan IoT
sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
Pada mulanya konsep IoT diawali pada tahun 1982 dengan memodifikasi vending machine Coca-Cola di Carnegie Mellon University sehingga dapat mengirimkan informasi inventory & apakah minuman yang dimuat kondisinya dingin atau tidak.
Sejarah Awal

## Slide 4
Pengenalan IoT
IoT (Internet of Things) merupakan jaringan perangakat yang tertanam sensor, software dan teknologi lainya untuk dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat atau sistem lain. [wikipedia]
sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

## Slide 5
Pengenalan IoT
IoT (Internet of Things) merupakan jaringan perangakat yang tertanam sensor, software dan teknologi lainya untuk dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat atau sistem lain. [wikipedia]
sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
Monitoring Suhu/Tekanan/Kelembaban di Sistem Industri

## Slide 6
Pengenalan IoT
IoT (Internet of Things) merupakan jaringan perangakat yang tertanam sensor, software dan teknologi lainya untuk dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat atau sistem lain. [wikipedia]
sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
Kontrol dan monitoring peralatan mesin industri

## Slide 7
Pengenalan IoT
IoT (Internet of Things) merupakan jaringan perangakat yang tertanam sensor, software dan teknologi lainya untuk dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat atau sistem lain. [wikipedia]
sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
Smart home

## Slide 8
Pengenalan IoT
IoT (Internet of Things) merupakan jaringan perangakat yang tertanam sensor, software dan teknologi lainya untuk dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat atau sistem lain. [wikipedia]
sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
Logistic delivery

## Slide 9
Komopen IoT
Email
SMS/Telegram/Twitter
API
Web Dashboard/ Mobile App
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi

## Slide 10
Sensor & Device (IoT Node)
Email
SMS/Telegram/Twitter
API
Web Dashboard/ Mobile App
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
weather conditions,
light and radiation levels,
soil morphology,
fertilizer presence,
frost prevention
Waspmote Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme

## Slide 11
Sensor & Device (IoT Node)
Email
SMS/Telegram/Twitter
API
Web Dashboard/ Mobile App
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
IoT Node berbasis NodeMCU ESP8266
sensor tekanan udara
sensor suhu dan kelembaban
sensor droplet hujan

## Slide 12
Connectivity
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
Tipe Koneksi Device → Gateway :
- WiFi
- Bluetooth
- Celullar (2G/3G/4G)
- Ethernet (Kabel)
- Zigbee
- LoRa
connectivity

## Slide 13
Connectivity - WiFi
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
Gateway dengan koneksi WiFi
WiFi AP (Access Point)
Sinyal WiFi

## Slide 14
Connectivity - WiFi
Contoh Device dengan konektifitas WiFi
Smart lamp - BARDI

## Slide 15
Connectivity - Cellular
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
Gateway dengan koneksi Cellular
BTS Cellular
sim card
sim card
sim card
sim card
sim card
sim card
Sinyal Cellular

## Slide 16
Connectivity - Cellular
Contoh Device dengan konektifitas Cellular
Datalogger Cellular

## Slide 17
Server & Application
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
internet connetion
Beragam IoT Server
- Blynk
- Thingsboard
- Thinkspeak
- MyDevice Cayenne
- Thinger.io
- dll..
Email
SMS/Telegram/Twitter
API
Web Dashboard/ Mobile App

## Slide 18
Server & Application
Sensor
Device
Gateway
Server
Aplikasi
Blynk Server & Blynk App
Email
SMS/Telegram/Twitter
API
Web Dashboard/ Mobile App

## Slide 19
Server & Application
Tampilan Blynk App yang dapat kita custom

## Slide 20
Pengenalan NodeMCU ESP8266

## Slide 21
ESP8266
ESP8266 adalah microchip Wi-Fi murah dengan built-in mikrokontroler,
Diproduksi oleh Espressif Systems di Shanghai, Cina.
Chip ini pertama kali dalam bentuk modul ESP-01, yang dibuat oleh produsen pihak ketiga Ai-Thinker.
Chip ESP8266
Module ESP-01
Bisa terhubung ke jaringan WiFi
Bisa diprogram (Mikrokontroler)

## Slide 22
Mikrokontroler
Chip Mikrokontroler
kemasn QFT (quad flat-package)
Chip Mikrokontroler
kemasan DIP (dual in-line package)
Mikrokontroler adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip.
Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah PC.
Dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor :
  memori
  antarmuka I/O
Sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja.

## Slide 23
Mikrokontroler
Berjalan tanpa OS
Menjalankan tugas sederhana
Memiliki Memory & Interfacing
Kemampuan komputasi rendah
Berjalan memerlukan OS
Menjalankan tugas kompleks
Tanpa Memory & Interfacing
Kemampuan komputasi tinggi

## Slide 24
Mikrokontroler
Sistem minimal Mikroprosesor

## Slide 25
Varian Mikrokontroler Board
Arduino Uno
Chip AVR
STM32 Nucleo (64 pin)
Chip STM32
STM32 Nucleo (32 pin)
Chip STM32
ESP-01
Chip ESP8266
NodeMCU
Chip ESP8266
Arduino Lilypad
Chip AVR

## Slide 26
Varian Board Mikrokontroler Berbasis ESP8266
sumber : https://www.nyebarilmu.com/apa-itu-modul-esp8266/
NodeMCU (ESP-12E)
Wemos D1 mini (ESP-12E)
Adafruit Huzzah (ESP-12E)

## Slide 27
Pin Mapping NodeMCU
Category | Name | Desc
Power Input | - MicroUSB - Vin | - Laptop/Powerbank - Batre 9V
Analog Pin | A0 | membaca nilai analog 0-3.3volt
GPIO Pins | 1 - 16 | input / output pin
SPI pin | SD1, CMD, SD0, CLK | SPI communication
UART Pin | TXD0, RXD0, TXD2, RXD2 | UART communication
I2C Pin | D1, D2 | I2C communication
* GPIO : General Purpose Input - Output
* SPI : Serial Pheriperal Interfaces
* UART : Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
* I2C : Inter Integrated Circuit

## Slide 28
Memasangkan NodeMCU ke Breadboard
NodeMCU yang terpasang ke Breadboard
Struktur Internal Breadboard
Tembaga (konduktor)

## Slide 29
Struktur Internal Breadboard
Struktur Internal Breadboard
Tembaga (konduktor)

## Slide 30
Pengenalan Arduino IDE

## Slide 31
Download Arduino IDE
buka https://www.arduino.cc/en/software
Pilih versi yang sesuai dengan PC/Laptop masing-masing
Setelah itu pilih Just Download jika ingin mendownload tanpa contribute.

## Slide 32
Pengenalan Arduino IDE
(1) Verify: Compile & code checking
(2) Upload : Kirim code hasil compile ke Mikrokontroler
(3) New : Create new window
(4) Open : Membuka sketch yang sudah ada
(5) Save : Menyimpan sketch kedalam komputer
(6) Serial Monitor : Menampilakan data serial yang dikirim dari Mikrokontroler
(7) Sketch Name : Nama Skecth yang aktif
(8) Code Area : Area untuk menulis program
(9) Message Area : Menampilakan informasi error atau proses saat Verify & Upload

## Slide 33
Setup ESP8266 ke Arduino IDE

## Slide 34
Setup ESP8266 di Arduino IDE
1. Buka Arduino IDE, pada menu File pilih sub-menu Preferences

## Slide 35
Setup ESP8266 di Arduino IDE
2. Akan muncul popup window, Pada bagian “Additional Boards Manager URLs” isikan URL dibawah,
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 36
Setup ESP8266 di Arduino IDE
3. Akan muncul popup window, Pada bagian “Additional Boards Manager URLs” isikan URL dibawah, dilanjut klik OK.
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
! setelah ini kita perlu restart (menutup dan membuka kembali) Arduino IDE

## Slide 37
Setup ESP8266 di Arduino IDE
4. Setelah Arduino IDE dibuka kembali, Buka menu Tools>Board:>Board Manager…
! setelah ini akan terbuka popu Board Manager

## Slide 38
Setup ESP8266 di Arduino IDE
5. Setelah Board Manager terbuka, masukan pencarian “ESP8266“, setelah itu klik install,

## Slide 39
Setup ESP8266 di Arduino IDE
6. Jika Proses Install selesai, akan terlihat tulisan INSTALLED

## Slide 40
Alur Penggunaan Arduino IDE

## Slide 41
Alur Penggunaan Arduino IDE
Arduino IDE
PC/Laptop
Kabel USB
NodeMCU
1. Hubungkan Mikrokontroler (misalnya NodeMCU) ke Laptop/PC via Kabel USB

## Slide 42
Alur Penggunaan Arduino IDE
2. install driver NodeMCU (untuk chip usb to ttl cp2102)
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

## Slide 43
Alur Penggunaan Arduino IDE
3. Cek NodeMCU pada Device Manager (OS Windows),
Pada bagian Ports (COM & LPT) Akan terlihat NodeMCU berhasil dikenali oleh PC/Laptop.
Tiap NodeMCU yang terhubung akan memiliki COM Port tersendiri
Berikut contoh NodeMCU pada Device Manager di kenali melalui COM3
! Untuk membuka Device Manager pada OS Window search dengan keyword “Device Manager”

## Slide 44
Alur Penggunaan Arduino IDE
4. Setelah itu Pada Arduino IDE buka Menu Tools > Board: > Pilih NodeMCU 1.0 (jika anda menggunakan NodeMCU)

## Slide 45
Alur Penggunaan Arduino IDE
5. Selanjutnya buka menu Tools > Port > COM3 (Sesuaikan dengan COM pada Device Manager distep 7)

## Slide 46
Alur Penggunaan Arduino IDE
6. Test compile & upload. Klik Verify dan Upload, tunggu sampai proses upload selesai (terdapat tulisan Done Uploading),
! Pada Tahap ini, kita belum memerintahkan NodeMCU untuk melakukan task tertentu. Code yang dikirimpakan ke NMCU hanya sebatas template kosong.
! Pada Code Area kita melihat baris program yang memuat void setup() dan void loop() , struktur ini merupakan struktur minimal skecth Arduino

## Slide 47
Part Elektronik yang akan digunakan
LCD Module

## Slide 48
Program 1
LED Blink
Pada part ini, peserta akan belajar bagaimana caranya mengontrol lampu LED menggunakan NodeMCU agar dapat berkedip (menyala 1 detik, mati 2 detik)

## Slide 49
Wiring Diagram - LED Blink

## Slide 50
Sketch - LED Blink
! Pin D0 merupakan Pin 16 pada ESP8266 (GPIO 16)
Notes: void setup() {
pinMode(D0, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(D0, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(D0, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 51
Penjelasan Wiring - LED Blink
1. Membaca Nilai Resistor
resistor calculator online
! Baca dari sisi dengan gelang warna berdekatan

## Slide 52
Penjelasan Wiring - LED Blink
2. Dasar Rangkaian Elektronika
LED
Resistor
Batre
Skema sederhana konsep menyalakan LED
! Pada batre size AA terdapat tegangan batre sebesar 1.5volt
! Di sisi min (-) bernilai 0 volt, disisi plus (+) bernilai 1.5 volt
0v
1.5v
! Disamping LED dan resistor dirangkaikan seri bersama batre
! Saat dihubungkan ketiganya, akan ada sejumlah tegangan yang dihabiskan oleh LED dan Resistor, yang mematuhi rumusan :
Vbatre = VLED + Vresistor

## Slide 53
Penjelasan Wiring - LED Blink
2. Rangkaian Elektronika
GND
D0
NodeMCU
Skema NodeMCU konsep menyalakan LED
! Pin D0 dan GND pada NodeMCU layaknya sisi plus(+) dan min (-) pada batre,
! Pin D0 pada NodeMCU diset sebagai OUTPUT yang mampu menghasilkan teganggan 0 - 3.3 volt *,
! Pin D0 pada NodeMCU dapat dikontrol tegangan keluaranya secara program,
! Jika kita set HIGH pada pin tersebut, maka akan mengalir tegangan +/- 3.3 volt,
! Jika kita set LOW pada pin tersebut, maka akan mengalir tegangan +/- 0 volt,

## Slide 54
Penjelasan Sketch - LED Blink
! Blok setup() digunakan untuk menjalankan tugas yang akan dijalankan 1 kali. Contoh untuk set pin , start sensor, dll.
! Blok loop() digunakan untuk menjalankan tugas yang akan dijalankan berkali-kali (looping). Merupakan Blok program utama.

## Slide 55
Penjelasan Sketch - LED Blink
! PinMode(PIN, OUTPUT) merupakan fungsi untuk mengatur PIN menjadi OUTPUT.
! Nilai PIN disesuaikan dengan penamaan pada Board NodeMCU. Contohnya D0, D1, D2, dst...

## Slide 56
Penjelasan Sketch - LED Blink
! digitalWrite(PIN, LOW) merupakan fungsi untuk mengontrol PIN menjadi LOW.
! delay(1000) merupakan fungsi untuk menambahkan jeda selama 1000ms (2 detik)
! digitalWrite(PIN, HIGH) merupakan fungsi untuk mengontrol PIN menjadi HIGH.

## Slide 57
Tugas - LED Blink
! Tambah 2 buah LED seperti disamping
! Program agar LED Merah dan Kuning berkedip disaat yang sama
! Program agar LED Merah dan Kuning berkedip bergantian

## Slide 58
Program 2
LED Dimming
Pada part ini, peserta akan belajar bagaimana caranya mengontrol lampu LED agar dapat diredupkan secara bertahap (Dimming)

## Slide 59
Wiring Diagram - LED Dimming
! Untuk melakukan LED Dimming kita memerlukan PIN PWM NodeMCU (D2, D5, D6, D8)

## Slide 60
Sketch - LED Dimming (Part 1)
int led = D2;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  analogWrite(led, 0);
  delay(1000);
  analogWrite(led, 100);
  delay(1000);
  analogWrite(led, 200);
  delay(1000);
  analogWrite(led, 255);
  delay(1000);
}
! Pin D2 merupakan Pin 4 pada ESP8266 (GPIO 4)
Notes: int led = D2;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
analogWrite(led, 0);
delay(1000);
analogWrite(led, 100);
delay(1000);
analogWrite(led, 200);
delay(1000);
analogWrite(led, 255);
delay(1000);
}

## Slide 61
Penjelasan Sketch - LED Dimming (Part 1)
! Sebelumnya kita menggunakan nama pin langsung kedalam fungsi seperti pinMode() ataupun digitalWrite()
! Sekarang kita dapat tampung terlebih dahulu nama pin kedalam variabel bernama led dengan tipe int (integer/ bilangan bulat)
! analogWrite(PIN, VALUE) digunakan untuk mengontrol in PWM NodeMCU (D2, D5, D6, D8) agar menyala dengan intensitas sebesar VALUE yang di set.
! Rentang VALUE dari 0 (paling redup) sampai 1023 (paling terang)

## Slide 62
Penjelasan Sketch - LED Dimming
boolean (8 bit) simple logical true/false
int (16 bit) signed number from -32768 to 32767
unsigned int (16 bit) unsigned number from 0-65535
long (32 bit) signed number from -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long (32 bit) unsigned number from 0-4,294,967,295
float (32 bit) signed number from -3.4028235 x 1038 to 3.4028235 x 1038
Arduino Data type
sumber : https://learn.sparkfun.com/tutorials/data-types-in-arduino/all

## Slide 63
Sketch - LED Dimming (Part 2)
int led = D2;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  for (int i = 0; i < 1024; i++){
    analogWrite(led, i);
    delay(100);
  }
}
! Menggunakan perulangan for untuk mengatur VALUE pada analogWrite()
Notes: int led = D2;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
analogWrite(led, 0);
delay(1000);
analogWrite(led, 100);
delay(1000);
analogWrite(led, 200);
delay(1000);
analogWrite(led, 255);
delay(1000);
}

## Slide 64
Penjelasan Sketch - LED Dimming (Part 2)
! Fungsi for(start, kondisi, incremental) digunakan untuk melakukan perulakangan selama kondisinya terpenuhi
! Pada bagian start fungsi for dibuat variable i dengan tipe int dimana nilai awalnya = 0
! Fungsi for akan melakukan looping selama kondisinya terpenuhi. Kondisi yang digunakan adalah selama i < 1023
! Tiap perulangan fungsi for terjadi proses incremental nilai i menggunakan i++ yang akan menambahkan 1 pada nilai i sebelumnya

## Slide 65
Penjelasan Sketch - LED Dimming (Part 2)
! Sehingga nilai i akan berubah (bertambah) tiap perulangan dalam for dari awal bernilai 0 sampai 1023
! Nilai i yang berubah ini dimasukan kedalam fungsi digitalWrite() sehingga nantinya LED akan menyala dari redup (i = 0) sampai terang (i = 1023)

## Slide 66
Penjelasan Sketch - LED Dimming
i++ i = i + 1 akan menambahkan 1 ke nilai i sebelumnya
i-- i = i - 1 akan mengurasi 1 ke nilai i sebelumnya
Assignment Operator

## Slide 67
Tugas - LED Dimming
! Buat rangkaian sebagai berikut (menggunakan pin PWM D2 dan D5)
! Buat program agar dimming kedua led agar terang dan redup bersama-sama
! Buat program agar dimming kedua led agar terang dan redup berkebalikan (Saat D2 terang, D5 redup, dan sebaliknya)

## Slide 68
Program 3
Menggunakan Sensor Suhu
LM35
Pada part ini, peserta akan belajar bagaimana caranya :
Membaca sensor suhu LM35 menggunakan NodeMCU dan menampilkanya di Serial Monitor Arduino
Mengontrol Lampu LED berdasarkan kondisi suhu

## Slide 69
Wiring Diagram - Sensor LM35 (Part 1)
! Sensor LM35 dilihat dari sisi datar

## Slide 70
Sketch - Sensor LM35 (Part 1)
int pinSensor = A0;
int valSensor = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  valSensor = analogRead(pinSensor);
  valSensor = valSensor*0.488;
  Serial.println(valSensor);
  delay(500);
}

## Slide 71
Penjelasan Wiring - Sensor LM35
Accuracy +/-0.50C
Operating temperature 0 0C to 100 0C
Supply voltage (Min) 4 volt
Supply voltage (Max) (V) 30 volt
Interface type Analog output
Sensor gain 10 mV/0C (atau 1V/1000C)
! Vin pada NodeMCU saat port micro-usb terhubung ke laptop akan memiliki tegangan ~5volt (kisaran)
! Rumus konversi dari nilai analog pada pin A0 ke Celcius :
x adalah nilai analog pada pin A0 (rentang 0 - 1024)
5.0 merupakan besarnya tegangan suplay ke sensor
100 merupakan faktor pengali untuk 1000C = 1volt
1023 merupakan batas maksismal nilai analog NodeMCU
sumber : https://www.ti.com/product/LM35

## Slide 72
Penjelasan Sketch Sensor LM35 (Part 1)
! variabel pinSensor digunakan untuk menampung pin A0 dan variable valSensor digunakan untuk menampung value sensor
! analogRead(PIN) digunakan untuk membaca nilai analog pada PIN analog NodeMCU (A0)
! Serial.begin(9600) pada bagian setup digunakan untuk memulai komunikasi serial (NodeMCU → Laptop/PC) dengan kecepatan 9600 bit/second
! Komunikasi serial ini memanfaatkan koneksi USB pada NodeMCU dan Laptop/PC

## Slide 73
Penjelasan Sketch Sensor LM35 (Part 1)
! Serial.println(VARIABLE) digunakan untuk mencetak VARIABLE ke komunikasi serial
! Data Serial yang dikirimkan NodeMCU dapat dilihat pada Serial Monitor Arduino IDE

## Slide 74
Penjelasan Sketch Sensor LM35 (Part 1)
! Tampilan Serial Monitor
! Tampilan Serial Plotter pada menu Tools > Serial Plotter

## Slide 75
Wiring Diagram - Sensor LM35 (Part 2)
! pin A0 terhubung ke LM35 Out dan pin D0 terhubung keresistor dan LED secara seri

## Slide 76
Sketch - Sensor LM35 (Part 2)
int pinSensor = A0;
int valSensor = 0;
int pinLED = D0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(pinLED, OUTPUT);
}
void loop(){
valSensor = analogRead(pinSensor);
valSensor = valSensor*0.488;
if(valSensor > 30){
digitalWrite(pinLED, HIGH);
}
else {
digitalWrite(pinLED, LOW);
}
Serial.println(valSensor);
delay(500);
}
! Mengontrol Lampu LED berdasarkan kondisi suhu

## Slide 77
Penjelasan Sketch Sensor LM35 (Part 2)
! pada contoh program disamping dikenalkan struktur if dan else pada pemrograman Arduino
! fungsi if(kondisi) akan menjalankan task didalam bracket {}, jika kondisi pada if bernilai true.
! kondisi yang digunakan pada bagian if disamping adalah “jika” valSensor > 30,
! jika bernilai true (artinya nilaiSensor lebih besar dari 30), maka program akan menjalankan digitalWrite(pinLED, HIGH)

## Slide 78
Penjelasan Sketch Sensor LM35 (Part 2)
! jika bernilai false (artinya nilaiSensor kurang dari 30), maka program akan menjalankan blok bagian else yaitu digitalWrite(pinLED, LOW)
! secara sederhana struktur if - else pada Arduino selalu mengikuti bentuk,
  if(kondisi){
  task yang dijalankan jika kondisi=true;
  }
  else {
  task yang dijalankan jika kondisi = false;
  }

## Slide 79
Tugas - Sensor LM35
! Gunakan Rangkaian LM35 part 2 sebelumnya
! Kendalikan kecerahan (dimming) LED menggunakan nilai temperatur

## Slide 80
int pinSensor = A0;
int valSensor = 0;
int pinLED = D2;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(pinLED, OUTPUT);
}
void loop(){
valSensor = analogRead(pinSensor);
valSensor = valSensor*0.488;
valSensor = map(valSensor, 25, 35, 0, 1024)
analogWrite(D2, valSensor)
delay(500);
}
Tugas 1 - Sketch Sensor LM35
! fungsi map(variable, min1, max1, min2, max2) berguna untuk mengatur rentang nilai variabel dari min1 sampai max1 menjadi min2 sampai max2
Contoh :
valSensor = 35
valSensor = map(valSensor , 20, 50, 0, 100)
maka nilai yang tersimpan pada variabel valSensor akan menjadi 50

## Slide 81
Tugas 2 - Sensor LM35
! Kendalikan 3 LED (Biru, Kuning, Merah) bedasarkan kondisi suhu..
Biru→ Suhu < 29
Kuning→ Suhu >= 29 dan Suhu <= 31
Merah→ Suhu > 31

## Slide 82
int pinSensor = A0;
int valSensor = 0;
int pinLED1 = D0;
int pinLED2 = D1;
int pinLED3 = D2;
void setup(){
Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
}
Tugas 2 - Sketch Sensor LM35
void loop(){
  valSensor = analogRead(pinSensor);
  valSensor = valSensor*0.488;
  if(valSensor < 29){
  digitalWrite(pinLED1, LOW);
  digitalWrite(pinLED2, LOW);
  digitalWrite(pinLED3, HIGH);
  }
  if (valSensor >= 29 && valSensor <= 31){
  digitalWrite(pinLED1, LOW);
  digitalWrite(pinLED2, HIGH);
  digitalWrite(pinLED3, LOW);
  }
  else {
  digitalWrite(pinLED1, HIGH);
  digitalWrite(pinLED2, LOW);
  digitalWrite(pinLED3, LOW);
  }
  Serial.println(valSensor);
  delay(500);
}
! kita dapat menambahkan banyak if seperti disamping