## Slide 1
Pertemuan 6
Image Processing Part 2
Crop Image
Resize Image
Convert Color
Belajar
Image Processing di Raspberry Pi

## Slide 2
Crop Image

## Slide 3
Crop Image
crop image pada OpenCV dilakukan dengan menggunakan numpy slicing
dengan notasi image_array[y_min:y_max , x_min:x_max]
dimana y_min, y_max, x_min dan x_max merupakan titik pixel batas area yang ingin di crop.
ilustrasi crop image
Original image
Coped Image

## Slide 4
Crop Image
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import os
Import library (OpenCV, Matplotlib)
img = cv2.imread('path/to/filename')
Read Image
crop_img = img[0:100, 50:200]
Crop Image
def show_image(img, size=(10, 7)):
  img_reverse = img[ :, :, ::-1]
  plt.figure(figsize=size)
  plt.imshow(img)
show_image(img)
Display Image
image_array[y_min:y_max , x_min:x_max]

## Slide 5
Crop Image Kode Keseluruhan
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
img = cv2.imread('path/to/filename')
crop_img = img[0:100, 50:200]
show_image(img)
Kode keseluruhan

## Slide 6
Crop Image dalam Function
def crop(img, y_min, y_max, x_min, x_max):
  crop_img = img[0:100, 50:200]
  return crop_img
Crop image dalam function dengan cama crop, selanjutnya kita dapat gunakan fucntion tersebut untuk memabaca image dan crop gambar
img = cv2.imread('path/to/filename')
crop_img = crop(img, 0, 100, 50, 200)
show_image(crop_img)

## Slide 7
Crop Multiple Image
filenames = os.listdir("folder_1")
for name in filenames :
print(name)
  img = cv2.imread(name)
  crop_img = crop(img, 0, 100, 50, 200)
  show_image(crop_img)
Crop multiple image menggunakan library os

## Slide 8
Resize Image

## Slide 9
Resize Image
img = cv2.imread('path/to/filename')
Read Image
resize_img = cv2.resize(img, (320, 240))
resize Image
show_image(resize_img)
Display Image
untuk melakukan resize image pada OpenCV diprkenalkan beberapa method berikut :
  cv2.resize(img, (w_new, h_new)) : resize img ke ukuran w_new x h_new
Original image
Resized image

## Slide 10
Resize Image Kode Keseluruhan
img = cv2.imread('path/to/filename')
resize_img = cv2.resize(img, (320, 240))
show_image(resize_img)
Read Image

## Slide 11
Resize Image dalam Function
def resize(img, size=(320,240)):
resize_img = cv2.resize(img, (320, 240))
return resize_img
Function resize
img = cv2.imread('path/to/filename')
resize_img = resize(img, size=(720, 680))
show_image(resize_img)

## Slide 12
Resize Multiple Image
filenames = os.listdir("folder_1")
for name in filenames :
print(name)
  img = cv2.imread(name)
  resize_img = resize(img, size=(720,680))
  show_image(resize_img)
resize multiple image menggunakan library os

## Slide 13
Resize & Crop Multiple Image
filenames = os.listdir("folder_1")
for name in filenames :
print(name)
  img = cv2.imread(name)
  crop_img = img[20:100, 50:150]
  resize_img = resize(crop_img, size=(720,680))
  show_image(resize_img)
resize multiple image menggunakan library os

## Slide 14
Convert Image Color

## Slide 15
Diperkenalkan method cv2.cvtColor(img, method) untuk color conversion pada OpenCV
Berikut adalah method convert color yang dapat digunakan :
convert BGR <--> RGB
cv2.COLOR_BGR2RGB
cv2.COLOR_RGB2BGR
convert BGR <--> HSV
cv2.COLOR_BGR2HSV
cv2.COLOR_HSV2RGB
convert BGR <--> GRAY
cv2.COLOR_BGR2GRAY
cv2.COLOR_GRAY2RGB
Image Color Conversion
Original image
Grayscale image

## Slide 16
Convert To Grayscale
img = cv2.imread('path/to/filename')
Read Image
gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
Convert image to grayscale
show_image(gray_img)
Display Image
melakukan convert image dari BGR to GRAY
cv2.cvtColor(img, method)

## Slide 17
Convert To Grayscale Kode Keseluruhan
img = cv2.imread('path/to/filename')
gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
show_image(gray_img)
Convert image to grayscale

## Slide 18
Convert To Grayscale didalam Function
def convert_gray(img):
gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
return gray_img
Function Convert image to grayscale
img = cv2.imread('path/to/filename')
gray_img = convert_gray(img)
show_image(gray_img)

## Slide 19
Convert Multiple Image To Grayscale
filenames = os.listdir("folder_1")
for name in filenames :
print(name)
  img = cv2.imread(name)
  gray_img = convert_gray(img)
  show_image(gray_img)
Covert multiple image to grayscale menggunakan library os

## Slide 20: Sumber
https://github.com/Muhammad-Yunus/Belajar-Computer-Vision/blob/master/08.%20OpenCV%20-%20Part%202/08.%20OpenCV%20-%20Part%202.ipynb