## Slide 1
Training Basic IoT menggunakan
NodeMCU ESP8266
Pertemuan 2
- Program 4 : Mengontrol Relay
- Program 5 : Menggunakan LCD I2C
- Program 6 : Integrasi ke IoT Server Blynk & Blynk App
by : Yunus (IoT Training Bogor)

## Slide 2
Program 4
Mengontrol Relay
Pada part ini, peserta akan belajar bagaimana caranya mengontrol Relay secara manual dan berdasarkan kondisi suhu LM35

## Slide 3
Wiring Diagram - Relay(Part 1)
Pin D0 NodeMCU → IN1 Relay
Pin VIN NodeMCU → VCC Rlay
Pin GND NodeMCU → GND Relay

## Slide 4
Sketch - Relay (Part 1)
! Pin D0 merupakan Pin 16 pada ESP8266 (GPIO 16)
! Programnya sama dengan program Blink

## Slide 5
Penjelasan Elektronika - Relay
Struktur internal Relay Module
Ketika titik A dan B pada relay tidak di aliri arus, maka COM pada relay akan terhubung ke NC,
Sebaliknya, jika titik A dan B dialiri arus, maka COM akan terputus dari NC dan akan terhubung ke NO,
NodeMCU saat mengirimkan sinyal HIGH/LOW di pin IN1 module relay, akan mempengaruhi titik A dan B pada relay

## Slide 6
Wiring Diagram - Relay + LM35(Part 2)
Pin D0 NodeMCU → IN1 Relay
Pin A0 NodeMCU → OUT LM35

## Slide 7
Sketch - Relay + LM35 (Part 2)
int pinSensor = A0;
int valSensor = 0;
int pinRelay = D0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(pinRelay, OUTPUT);
}
void loop(){
valSensor = analogRead(pinSensor);
valSensor = valSensor*0.322;
if(valSensor > 30){
digitalWrite(pinRelay, HIGH);
}
else {
digitalWrite(pinRelay, LOW);
}
Serial.println(valSensor);
delay(500);
}
0.322;

## Slide 8
Penjelasan Sketch - Relay + LM35 (Part 2)
! jika bernilai false (artinya nilaiSensor kurang dari 30), maka program akan menjalankan blok bagian else yaitu digitalWrite(pinLED, LOW)
! Sketch programnya sama dengan Sketch Sensor LM35 (Part 2)
0.322;

## Slide 9
Program 5
Mengunakan LCD I2C
Pada part ini, peserta akan belajar bagaimana caranya menggunakan LCD I2C untuk menulis text dan data sensor suhu LM35

## Slide 10
Wiring Diagram - LCD 20x4 I2C (Part 1)
Pin D1 NodeMCU → SCL Modul LCD
Pin D2 NodeMCU → SDA Modul LCD
Pin A0 NodeMCU → OUT Sensor LM35

## Slide 11
Install LCD Library
https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
Download library LCD I2C dari sini :
1. klik Code
2. Klik Download ZIP

## Slide 12
Install LCD Library
Install pada Arduino IDE, Buka menu Sketch > Include Library > Add .ZIP Library

## Slide 13
Sketch - LCD Hello World
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup()
{
lcd.begin();
Wire.begin(D2, D1);
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
}
void loop()
{
}

## Slide 14
Penjelasan Sketch - LCD Hello World
! #include <library name.h> merupakan sintaks untuk meng-import library arduino pada program yang kita buat.
! Arduino IDE memiliki banyak library built-in (dapat dilihat pada menu Sketch > Include Library)

## Slide 15
Penjelasan Sketch - LCD Hello World
! #include <library name.h> merupakan sintaks untuk meng-import library arduino pada program yang kita buat.
! Arduino IDE memiliki banyak library built-in (dapat dilihat pada menu Sketch > Include Library)

## Slide 16
Penjelasan Sketch - LCD Hello World
! #include <Wire.h> merupakan sintaks untuk meng-import library Wire.
! Library Wire adalah library Arduino yang digunakan untuk komunikasi I2C. Sedangkan library LiQuidCrystal_I2C merupakan library untuk menulis pada LCD melalui komunikasi I2C.
! #include <LiQuidCrystal_I2C.h> merupakan sintaks untuk meng-import library LCD I2C. (library yang kita install manual)

## Slide 17
Penjelasan Sketch - LCD Hello World
! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2) merupakan sintaks untuk membuat objek lcd pada Library LiquidCrystal_I2C
! 0x27 merupakan I2C address untuk LCD I2C module yang kita gunakan
! 20, 4 merupakan ukuran LCD module yang digunakan 20 x 4 character

## Slide 18
Penjelasan Sketch - LCD Hello World
! lcd.begin() digunakan untuk mengaktifkan LCD
! Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN) digunakan untuk mengatur pin I2C yang digunakan (dalam hal ini D2 NodeMCU sebagai SDA, dan D1 Sebagai SCL)
! lcd.backlight() digunakan untuk mengaktifkan back light pada LCD
! lcd.print(“Hello, World!”) digunakan untuk mencetak string Hello, World! pada LCD

## Slide 19
I2C Communication
SDA (Serial Data) – The line for the master and slave to send and receive data.
SCL (Serial Clock) – The line that carries the clock signal.
Master : NodeMCU
Slave : LCD I2C Module

## Slide 20
I2C Communication
Komunikasi I2C dapat digunakan secara BUS
Artinya, banyak perangkat (module) yang dapat dihubungkan hanya melalui interface I2C (SDA, SCL)

## Slide 21
Sketch - LCD + LM35
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int pinSensor = A0;
int valSensor = 0;
void setup()
{
lcd.begin();
Wire.begin(D2, D1);
lcd.backlight();
}
void loop()
{
valSensor = analogRead(pinSensor);
valSensor = valSensor*0.322;
lcd.print("temp = ");
lcd.print(valSensor);
lcd.print(" *c");
delay(500);
lcd.clear();
}
0.322;

## Slide 22
Sketch - LCD + LM35
! lcd.clear() digunakan untuk menghapus text yang tercetak pada LCD, sehingga bisa kita tulis dengan tulisan baru.
0.322;

## Slide 23
Program 6
Integrasi Ke Blynk Server
Pada part ini, peserta akan belajar bagaimana caranya menggunakan LCD I2C untuk menulis text dan data sensor suhu LM35

## Slide 24
Install & Setup Blynk App (mobile App)
Install Blynk App dari Playstore/Appstore
Create Account pada Blynk App
Masukan Email dan Password

## Slide 25
Install & Setup Blynk App (mobile App)
Popup awal, klik Cool! Got it.
Halaman Home pada Blynk App

## Slide 26
Create Project on Blynk App
klik New Project
Tambahkan Nama Project dan klik Create
Tampilan Project blank

## Slide 27
Cek Token Blynk di Email
Cek token Blynk untuk project Monitoring Suhu yang kita buat sebelumnya

## Slide 28
Menambahkan Widget Gauge
klik tombol +
Akan Terbuka Widget Box seperti diatas,
Cari widget Gauge
Setelah widget Gauge dipilih, pada layar project akan terhat seperti diatas

## Slide 29
Mengatur Widget Gauge
Menambahkan nama Gauge
Menambahkan Label
Pilih Virtual dengan Pin V0

## Slide 30
Mengatur Widget Gauge
Mengatur batas max Gauge
Delete Widget (jika diinginkan)

## Slide 31
Install Library Blink untuk NodeMCU
Pada Arduino IDE, buka menu Sketch > Include Library > Manage Libraries...

## Slide 32
Install Library Blink untuk NodeMCU
Pada popup Manage Libraries, masukan pencarian “blynk”, lalu klik Install

## Slide 33
Install Library Simple Timer
Download library SImple Timer pada link berikut :
https://github.com/jfturcot/SimpleTimer

## Slide 34
Install Library Simple Timer
Install pada Arduino IDE, Buka menu Sketch > Include Library > Add .ZIP Library

## Slide 35
Wiring Diagram - Blynk + LM35
Pin A0 NodeMCU → OUT Sensor LM35

## Slide 36
Sketch - Blynk + LM35
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
int pinSensor = A0;
float valSensor = 0;
char auth[] = "auth";
char ssid[] = "name of wifi";
char pass[] = "password";
SimpleTimer timer;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(2000, sendUptime);
}
Part 1
sesuaikan dengan auth token, wifi dan password wifi masing-masing

## Slide 37
Sketch - Blynk + LM35
void sendUptime()
{
  valSensor = analogRead(pinSensor);
  valSensor = valSensor*0.322;
  Serial.print("Temp = ");
  Serial.println(valSensor);
  Blynk.virtualWrite(V0, valSensor);
}
void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}
Part 2

## Slide 38
Running Project pad Blynk
tekan tombol play pada Project yang dibuat
Tekan tombol stop untuk menghentikan monitoring
tekan icon microcontroller untuk cek device status (online)

## Slide 39
Penjelasan Sketch Blynk + LM35
! #include <ESP8266WiFi.h> adalah untuk meng-import library Wifi
! #include <BlynkSimpleEsp8266.h> adalah untuk meng-import library Blynk untuk ESP8266
! #include <SimpleTimer.h> adalah untuk meng-import library Timer (mirip seperti fungsi delay)

## Slide 40
Penjelasan Sketch Blynk + LM35
! #define BLYNK_PRINT Serial merupakan sintaks untuk mencetak status blynk pada device
! auth adalah auth token yang dikirimkan ke Email saat pertama kali project dibuat
! ssid dan pass adalah nama wifi dan password yang kita gunakan untuk menghubungkan NodeMCU ke internet
! tipe data untuk menyimpan auth, ssid, pass adalah char

## Slide 41
Penjelasan Sketch Blynk + LM35
! create object SimpleTimer dengan nama timer
! Blynk.begin(auth, ssid, pass) digunakan untuk memulai koneksi antara device dengan server

## Slide 42
Penjelasan Sketch Blynk + LM35
! void sendUptime() adalah blok program yang kita gunakan untuk mendefinisikan apa yang akan dilakukan device saat mengirim ke blynk server
! pada void sendUptime() dituliskan program untuk membaca suhu LM35 dan mencetaknya ke serial monitor, serta mengirimkan datanya ke Blynk server menggunakan Blynk.virtualWrite(V0, valSensor);
! Blynk.virtualWrite(V0, valSensor) akan mengirimkan nilai sensor suhu valSensor ke Blynk server dengan pin V0 (pin virtual)

## Slide 43
Mengontrol LED pada NodeMCU

## Slide 44
Wiring Diagram - Sensor LM35 (Part 2)
! pin A0 terhubung ke LM35 Out dan pin D0 terhubung keresistor dan LED secara seri
! untuk mengontrol LED tidak diperlukan coding tambahan (gunakan coding sebelumnya)

## Slide 45
Menambahkan widget button
Tambahkan widget button
Beri nama Led
pada pilihan PIN, Pilih Digital dengan Pin gp16 (GPIO16/D0)

## Slide 46
Pin Mapping NodeMCU
Category | Name | Desc
Power Input | - MicroUSB - Vin | - Laptop/Powerbank - Batre 9V
Analog Pin | A0 | membaca nilai analog 0-3.3volt
GPIO Pins | 1 - 16 | input / output pin
SPI pin | SD1, CMD, SD0, CLK | SPI communication
UART Pin | TXD0, RXD0, TXD2, RXD2 | UART communication
I2C Pin | D1, D2 | I2C communication
* GPIO : General Purpose Input - Output
* SPI : Serial Pheriperal Interfaces
* UART : Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
* I2C : Inter Integrated Circuit

## Slide 47
Running Project
Sehingga pada bagian project tampak seperti berikut
Running kembali project dengan klik tombol play
! Running project, dan cek jika LED pada pin D0 (GPIO16) menyala saat di klik (hold)

## Slide 48
Ganti mode Push ke switch Button Widget
! Kita dapat ubah mode pada button di Blynk menjadi mode switch
! Stop project, buka detail button, dan ganti dari PUSH ke SWITCH
! Running kembali Project pada Blynk

## Slide 49
Wiring Diagram - Relay + LM35 + Blynk
! ganti rangkaian LED pada pin D0 dengan Relay module seperti dibawah, dan control melalui Blynk

## Slide 50
Running Project (Menambahkan Relay)
Sehingga pada bagian project tampak seperti berikut
Running kembali project dengan klik tombol play

## Slide 51
Menampilkan Temperature pada Line Chart Blynk

## Slide 52
Menambahkan Line Chart
tambahkan widget, pilih SuperChart
Klik pada Chart, dan atur nama Chart “Tempertaure History”
Klik Add Datastream, dan berinama Temperature

## Slide 53
Menambahkan Line Chart
Klik pengaturean untuk Datastream Temperature
klik tombol PIN
Pilih Virtual dengan pin V0

## Slide 54
Menambahkan Line Chart
Maka Pada Project dashboard, akan terihat line chart Temperature History
Running kembali Project untuk mendapatkan data temperature pada Line Chart

## Slide 55
Penutup - Pertemuan 2
- Program 4 : Mengontrol Relay
- Program 5 : Menggunakan LCD I2C
- Program 6 : Integrasi ke IoT Server Blynk & Blynk App

## Slide 56
sekian